## Slide 1: 测试报告评审
Team108
16231183 李嘉业
16231136 张弩
16231112 王润安
16231173 母江涛
REPORT
ANNUAL
2019

## Slide 2
CONTENTS
01
02
03
04
05
测试环境
具体测试
测试用例
测试分析
总体评价

## Slide 3: 测试分析
/04

## Slide 4: 测试分析
功能性需求
对所有的功能性需求进行了覆盖测试。已测试单元功能有：
1、APP控制机器人向四个方向前进以及控制机器人左右转动；
2、APP控制机器人开始建图并保存地图；
3、语音控制添加导航点；
4、语音控制前往导航点；
5、语音控制机器人识别并抓取物体；
6、机器人自主导航移动；
7、机器人交付物体；
8、机器人跟随操作者；

## Slide 5: 测试分析
功能性需求
已测试的用例功能有：
1、APP控制机器人遥控建图；
2、APP控制机器人前往指定地点抓取，并返回，交付物体；
3、APP控制机器人移动定点；在既定导航点内巡航；
4、机器人跟随操作者语音定点，并语音抓取；

## Slide 6: 测试分析
非功能性需求
1、性能需求
机器人经过测试已达到初始规定的性能需求；具体达标如下：
（1）移动速度平均0.1m-0.2m/s；
（2）路径规划时间不大于30s；
（3）物体识别时间不大于60s；
（4）物体抓取时间不大于60s；
（5）物体遇障停止时间不大于1s；

## Slide 7: 测试分析
非功能性需求
2、可拓展性
机器人经过测试已达到初始规定的可拓展性需求；具体达标如下：
（1）新增功能只需添加新的指令代码，无需大幅度修改；
3、易用性
机器人经过测试已达到初始规定的易用性需求；具体达标如下：
（1）APP简单操控；
（2）语音直接控制；

## Slide 8: 测试分析
软件结构测试
对设计到的Java文件以及cpp文件进行了覆盖测试

## Slide 9: 测试分析
测试问题
1、物体抓取存在不准确性
具体表现：5次抓取时，出现了一次不成功的案例；
问题分析：物体识别算法并不是很准确。当物体后方存在较为嘈杂的背景时，机器人实际识别的物体会比原有物体X轴上长度稍大。进而导致机械臂前进距离较大，可能会推倒物体；
后续方案：更加准确的算法虽然会使识别更加准确，但是鉴于机载电脑性能不佳。识别过程会十分漫长，降低抓取效率；

## Slide 10: 测试分析
2、移动无法完美回到原点
具体表现：向右移动，会有轻微后偏；
问题分析：检查后结论，应该是机器人机械轮磨损的问题；
后续方案：对机器人轮轴进行维修；
3、机器人跟随丢失用户
具体表现：机器人失去用户的指引，表现为不再跟随，而是原地转动；
问题分析：机器人跟随算法不够灵敏，导致跟随失败；
后续方案：更准确的修正算法，可能会导致跟随进度缓慢；
4、机器人平面识别失败

## Slide 11: 测试分析
具体表现：机器人失去用户的指引，表现为不再跟随，而是原地转动；
问题分析：机器人跟随算法不够灵敏，导致跟随失败；
后续方案：更准确的修正算法，可能会导致跟随进度缓慢；
5、机器人APP运动无法停止
具体表现：机器人一直向输入方向移动，无法停止；
问题分析：通信问题，导致信息阻断；
后续方案：修改通信方案，避免阻断；

## Slide 12: 总体评价
/05

## Slide 13: 总体评价
1、软件评价
软件基本完成了初始预期的需求，并且具有一定的鲁棒性；
2、开发环境评价
（1）环境配置复杂，不容易进行本地模拟；
（2）机器台数较少，测试相对困难；