## Slide 1: 测试报告评审
Team108
16231183 李嘉业
16231136 张弩
16231112 王润安
16231173 母江涛
REPORT
ANNUAL
2019

## Slide 2
CONTENTS
01
02
03
04
05
测试环境
具体测试
测试用例
测试分析
总体评价

## Slide 3: 测试环境
/01

## Slide 4: 硬件/软件环境
硬件环境：Android手机、ROS机器人、主控电脑
软件环境：Android环境（手机App）
Ubuntu操作系统
ROS系统

## Slide 5: 具体测试
/02

## Slide 6: 功能测试
功能测试项 | 概述
用户界面操作 | 利用手机App对机器人前后左右运动左转右转进行控制
语音控制 | 利用语音控制机器人的特定功能，如：设置导航点、停止跟随、抓取物品的指令
定点物品抓取 | 机器人抓取前方桌面物品
建图 | 用户利用App手动控制建图
路劲规划运动 | 利用建好的地图以及导航点规划可达路径，机器人按照规划路径运动
实时避障 | 机器人自动运行时前方出现临时障碍物紧急停止，障碍物消失后继续运行
跟随功能 | 利用App发起跟随功能，机器人跟随用户运动
自动前往抓取物品 | 用户发出抓取物品语音指令，机器人自动前往导航点抓取物品并自动返回起始点，将物品交给用户

## Slide 7: 测试流程
测试流程 | 概述 | 测试人员 | 时间分配
单元测试 | App、电脑端控制程序测试 | 张弩 | 5.21
 | 机器人功能实现程序测试 | 李嘉业、王润安 | 5.21
集成测试 |  |  | 

## Slide 8: 测试流程（续）
测试流程 | 概述 | 测试人员 | 时间分配
功能测试 | 用户界面操作 | 张弩、王润安 | 5.21
 | 语音控制 | 李嘉业、王润安、母江涛 | 5.22
 | 定点物品抓取 | 李嘉业 | 5.22
 | 建图 | 张弩、王润安 | 5.23
 | 路劲规划运动 | 张弩、王润安 | 5.23
 | 实时避障 | 李嘉业、母江涛 | 5.24
 | 跟随功能 | 李嘉业、王润安 | 5.24
 | 自动前往抓取物品 | 李嘉业、张弩、王润安、母江涛 | 5.24

## Slide 9: 测试用例
/03

## Slide 10: 测试用例
序号 | 需求
T108TC01 | 生成房间的地图。
T108TC02 | 完成机器人的移动功能，包括前进、后退、左移、右移、左转、右转。
T108TC03 | 抓取物体，机器人抓取物体，并带着物体回到出发点，把物体松开。
T108TC04-1 | 机器人根据设定的导航点进行定点巡逻。
T108TC04-2 | 机器人停止运动，并在移开障碍物后继续运动。
T108TC05 | 机器人能够拿到我们指定的物体并返回。

## Slide 11: 测试用例
T108TC01 生成房间的地图
条件与状态：不需要任何先置条件，机器人处于开机、紧急装置释放的状态，机载电脑要求已经连接到手机APP上。
输入：根据机器人在房间中的相对位置，在APP上输入建图和建图结束的指令，以达到生成整个房间地图的目的。
预期输出：两个地图文件map.yaml与map.pgm，并已经移动到指定的文件夹下。
评价准则：生成地图并移动到指定的位置即为成功通过测试。

## Slide 12: 测试用例
T108TC02 移动
条件与状态：不需要任何先置条件，机器人处于开机、紧急装置释放的状态，机载电脑要求已经连接到手机APP上。
输入：根据测试者的喜好，在APP上随意输入移动指令，但需要满足一定的测试要求。
预期输出：机器人根据指令移动相应的方向上一小段距离。
评价准则：通过测试有如下的几个条件：发出指令后机器人响应指令的时间需控制在0.5秒之内。每一次移动的距离应当保持恒定在误差0.02m之内。并且能够连续响应至少100个指令而不出现指令被跳过、重复执行的问题。

## Slide 13: 测试用例
T108TC03 抓取
条件与状态：需要已经生成了房间的地图，机器人处于开机、紧急装置释放的状态，机载电脑要求已经连接到手机APP上。机器人已经移动到建图原点上。
输入：点击APP上的抓取功能，根据机器人在房间中的相对位置，在APP上输入让机器人移动的指令，使机器人移动到物体前约0.6m处，语音指令“开始抓取”。
评价准则：机器人在距离物体桌面0.6±0.2m时能成功识别带挡板的桌面；在桌面物体范围内（指距离物体的深度不小于20cm内）仅有带抓取物体没有其他杂乱物品干扰时能够识别物体；在识别出物体的条件下能够成功控制机械臂抓取到物体从上至下约三分之一到三分之二的位置；机械爪完全握住物体，且机械爪收缩时不会使物体移动；机械爪收紧后能够抬起机械臂并使机械爪投影离开桌面；能够松开机械臂和机械爪释放物体。

## Slide 14: 测试分析
/04

## Slide 15: 测试分析
功能性需求
对所有的功能性需求进行了覆盖测试。已测试单元功能有：
1、APP控制机器人向四个方向前进以及控制机器人左右转动；
2、APP控制机器人开始建图并保存地图；
3、语音控制添加导航点；
4、语音控制前往导航点；
5、语音控制机器人识别并抓取物体；
6、机器人自主导航移动；
7、机器人交付物体；
8、机器人跟随操作者；

## Slide 16: 测试分析
功能性需求
已测试的用例功能有：
1、APP控制机器人遥控建图；
2、APP控制机器人前往指定地点抓取，并返回，交付物体；
3、APP控制机器人移动定点；在既定导航点内巡航；
4、机器人跟随操作者语音定点，并语音抓取；

## Slide 17: 测试分析
非功能性需求
1、性能需求
机器人经过测试已达到初始规定的性能需求；具体达标如下：
（1）移动速度平均0.1m-0.2m/s；
（2）路径规划时间不大于30s；
（3）物体识别时间不大于60s；
（4）物体抓取时间不大于60s；
（5）物体遇障停止时间不大于1s；

## Slide 18: 测试分析
非功能性需求
2、可拓展性
机器人经过测试已达到初始规定的可拓展性需求；具体达标如下：
（1）新增功能只需添加新的指令代码，无需大幅度修改；
3、易用性
机器人经过测试已达到初始规定的易用性需求；具体达标如下：
（1）APP简单操控；
（2）语音直接控制；

## Slide 19: 测试分析
软件结构测试
对设计到的Java文件以及cpp文件进行了覆盖测试

## Slide 20: 测试分析
测试问题
1、物体抓取存在不准确性
具体表现：5次抓取时，出现了一次不成功的案例；
问题分析：物体识别算法并不是很准确。当物体后方存在较为嘈杂的背景时，机器人实际识别的物体会比原有物体X轴上长度稍大。进而导致机械臂前进距离较大，可能会推倒物体；
后续方案：更加准确的算法虽然会使识别更加准确，但是鉴于机载电脑性能不佳。识别过程会十分漫长，降低抓取效率；

## Slide 21: 测试分析
2、移动无法完美回到原点
具体表现：向右移动，会有轻微后偏；
问题分析：检查后结论，应该是机器人机械轮磨损的问题；
后续方案：对机器人轮轴进行维修；
3、机器人跟随丢失用户
具体表现：机器人失去用户的指引，表现为不再跟随，而是原地转动；
问题分析：机器人跟随算法不够灵敏，导致跟随失败；
后续方案：更准确的修正算法，可能会导致跟随进度缓慢；
4、机器人平面识别失败

## Slide 22: 测试分析
具体表现：机器人失去用户的指引，表现为不再跟随，而是原地转动；
问题分析：机器人跟随算法不够灵敏，导致跟随失败；
后续方案：更准确的修正算法，可能会导致跟随进度缓慢；
5、机器人APP运动无法停止
具体表现：机器人一直向输入方向移动，无法停止；
问题分析：通信问题，导致信息阻断；
后续方案：修改通信方案，避免阻断；

## Slide 23: 总体评价
/05

## Slide 24: 总体评价
1、软件评价
软件基本完成了初始预期的需求，并且具有一定的鲁棒性；
2、开发环境评价
（1）环境配置复杂，不容易进行本地模拟；
（2）机器台数较少，测试相对困难；